ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΘΕΩΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ» - 28/9/2006 ΕΠΙΘΕΤΟ: . . . . . . . . . . . . . . ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . ΕΞΑΜΗΝΟ: . . . . . . . . . . . . . ΑΕΜ: . . . . . . . . . . Να ορίσετε ένα αυτόματο στοίβας με σύνολο καταστάσεων {p, q}, αρχική κατάσταση την p και σύνολο τελικών καταστάσεων το {q}, που να κάνει δεκτή τη γλώσσα της γραμματικής που περιγράφει τη σύνταξη προθεματικών αριθμητικών εκφράσεων: Ε = + Ε Ε. Ε = * Ε Ε. Ε = - Ε Ε. Ε = x. Ε = y. Περιγράψτε την κατάλληλη σχέση μετάβασης στον πίνακα που ακολουθεί: Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Περιγράψτε τις μεταβάσεις που εκτελεί το αυτόματο που ορίσατε ώστε να κάνει δεκτή τη συμβολοσειρά +*-xyxy. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΙΒΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1.5 Συσχετίστε τα Α-Ι με τις προτάσεις 1-10 (συμπληρώστε τους αριθμούς στο τέλος των προτάσεων): Α. Ένα πεπερασμένο αυτόματο . . . ΣΤ. Κάθε γραμματική χωρίς συμφραζόμενα . . . . Β. Οι γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα είναι κλειστές ως προς . . . Ζ. Σε ένα ντεντερμινιστικό αυτόματο στοίβας, . . . . Γ. Κάθε μη ντεντερμινιστικό αυτόματο . . . Η. Οι κανονικές γλώσσες είναι κλειστές ως προς . . . Δ. Μία γραμματική που παράγει συμβολοσειρές που έχουν δύο ή Θ. Η μηχανή Turing . . . . περισσότερα διαφορετικά συντακτικά δέντρα . . . . I. Η τομή μιας γλώσσας χωρίς συμφραζόμενα με μία Ε. Μία γλώσσα δεν είναι χωρίς συμφραζόμενα αν . . . . κανονική γλώσσα . . . . . . . . δεν επαληθεύει το θεώρημα της άντλησης. . . . . γίνεται δεκτή από κάποιο αυτόματο στοίβας . . . . την ένωση, την παράθεση, την Kleene star, τη συμπλήρωση και την τομή. . . . . αντιστοιχεί για κάθε συνολική κατάσταση το πολύ μία επόμενη συνολική κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός υπολογισμού. . . . . την ένωση, την παράθεση και την Kleene star. . . . . είναι μία μηχανή αναγνώρισης κανονικής γλώσσας. . . . . είναι η μέγιστη κλάση αυτομάτων σε ότι αφορά τους υπολογισμούς που μπορεί να εκτελέσει. . . . . είναι διφορούμενη ή ασαφής. . . . . είναι γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα. . . . . αντιστοιχεί σε ένα ισοδύναμο ντεντερμινιστικό αυτόματο. ΜΟΝΑΔΕΣ: 2.0 Διατυπώστε μία κανονική έκφραση με γλώσσα όλες τις συμβολοσειρές από 0 και 1, που να είναι τέτοιες ώστε να μην περιλαμβάνουν δύο συνεχόμενα 1. ΜΟΝΑΔΕΣ: 1.5 Να κατασκευάσετε ένα απλό μη ντεντερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο που θα δέχεται τη γλώσσα ((0*¦1)(1*0))* ΜΟΝΑΔΕΣ: 2.0 Να εφαρμόσετε το λήμμα της άντλησης για να αποδείξετε ότι η γλώσσα {0n 1 0n ¦ n ( 1} δεν είναι κανονική. ΜΟΝΑΔΕΣ: 1.5 Για τη γραμματική S = ( L ) ¦ α L = L , S ¦ S i. περιγράψτε μία αριστερή παραγωγή, ii. περιγράψτε μία δεξιά παραγωγή και iii. αναπτύξτε το παράγωγο δένδρο, για την πρόταση (α, (α, α)) ΜΟΝΑΔΕΣ 1.5

# Text boxes

Μη ντεντερμινιστικό αυτόματο: